гп032073 Стойка "турник+брусья"  Leco-IT Premium PRO+

gp032073 “Horizontal bar + parallel bars” Leco-IT Premium PRO+

Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.

To make assembly easier, before you start,  please,  cut out  pieces with numbers and separate fixings by these numbers.

# Text boxes

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Перед надеванием на трубу подержите деталь 1 минуту в кипятке

Before putting a certain detail on the proper pipe, keep the detail in boiling water for 1 minute

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

ПГШ

ПБ1

ПБ2

Пакет 1

Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После полной сборки "от руки" затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой.

При этом, чтобы не запутаться что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.

R1>R2

R1

R2

Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После полной сборки "от руки" затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой.

При этом, чтобы не запутаться что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.

На головки болтов и на гайки одеть колпачки.

ПИ