##### гп042043 Станция силовая Leco-IT PRO+

гп042143 Станция силовая со свободными весами Leco-IT PRO +

Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1

и количествами болтов, винтов, гаек и шайб, сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.

Before the assembly cut out the pieces with the numbers showing the image at 1:1 and the quantities of the bolts,

screws and washers. Sort them out. It will make the assembly significantly easier.

# Text boxes

159

П1

П2

П3

перед надеванием на трубу подержите  деталь 1 минуту  в кипятке

Place plastic bracket in boiling water for 1 minute for easy fitting. Take extreme care to avoid scalding

П4

Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

Однако, в случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com. Также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.

М1

М2

М4

М3

Ш

Г

Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После полной сборки "от руки" затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой.

При этом, чтобы не запутаться что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.

обратить внимание -

резьба М8- внизу.

Эта страница предназначена ТОЛЬКО для варианта сборки гпв042143 Станция силовая со свободными весами

Leco-IT PRO+

159

Нагрузочные плиты ставить только так, как показано на рисунке

Weighting plate should be installed

as it is shown on the picture

042040.5.1.4

36

после нагрева поз 1460 в кипятке установите ее на трубу рычага, вставьте распорную втулку и аккуратно забейте подшипник пзм47 молотком как показано на рисунке

схема установки

установка

втулок в колесо

Тросы устанавливать

с колесами одновременно

поз 042043.56 ориентировать

относительно отверстия в балке

042043.105

042043.105

На головки болтов и на гайки одеть колпачки.

Наклеить бирки на нагрузочные плиты после сборки тренажера

Stick labels to weight plates after finishing assembling the gym trainer

После окончательной сборки изделия, произвести смазку направляющих грузов. Далее смазывать как указано на флаконе.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Электронный тренер ЛЕКО и навесные снаряды

приобретаются отдельно

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

рэ042043, РЭ042143 (11.10.19)16.10.19