гп044220 Блоковый тренажер реабилитационный односторонний

Leco-IT Home

Перед началом сборки необходимо выложить и пересчитать все пластиковые детали показанные на этой странице, это облегчит сборку и будет способствовать исключению ошибок при сборке.

Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

В случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com, также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.

# Text boxes

*

Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После сборки "от руки" надо проследить, что тренажер стоит без перекосов, и после этого затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой. При этом чтобы не запутаться что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.

отверстие Ø13

внизу

*

*

1 Правильной регулировкой натяжения троса является положение,

при котором верхняя плита при невставленном фиксаторе нагрузки

приподнята примерно на 10мм

2 Для выбора необходимой нагрузки надавите на верхнюю плиту

до касания с остальными плитами и установите фиксатор

Пакет 1

После окончательной сборки изделия, произвести смазку направляющих грузов. Далее смазывать как указано на флаконе.

не перетягивать

не перетягивать

После окончательной сборки изделия произвести смазку направляющих грузов. Далее смазывать как указано на флаконе.

поз.8 и поз.3 только наживить

зазор

*

Нагрузочные плиты ставить только так,

как показано на рисунке

Weighting plate should be installed as it is shown on the picture

наклеить бирки на нагрузочные плиты после сборки тренажера

stick labels to weight plates after finishing assembling the gym trainer

Затяните между собой гайки поз.22 оставив

зазор для свободного вращения

держателя колеса блока поз 044020.14

фторопласт

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

РЭ044220 (15.02.19)23.04.19

Регулировка

натяжения

троса

Электронный тренер ЛЕКО и навесные снаряды

приобретаются отдельно

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

*

*

*перед надеванием на трубу подержите деталь 1 минуту в кипятке

Before putting a certain detail on the proper pipe, keep the

detail in boiling water for 1 minute

Пакет 2

*

*

Пакет 3

Перед началом сборки необходимо выложить, пересчитать и сделать сортировку метизов, это резко облегчит сборку.

отверстие Ø9 вверху

1 - поз.21 до упора не затягивать оставить зазор для свободного вращения поз.044220.100

2 - протянуть поз.8 и поз.3

*

*

Пакет 5

Пакет 6

Пакет 4

перед надеванием на трубу подержите  деталь 1 минуту  в кипятке

Place plastic bracket in boiling water for 1 minute for easy fitting. Take extreme care to avoid scalding

20.1

25