гп044426 Блоковый тренажер пристенный Full Set Leco-IT Pro

Перед началом сборки необходимо выложить и пересчитать все пластиковые детали показанные на этой странице, это облегчит сборку и будет способствовать исключению ошибок при сборке.

Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

В случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб) сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com, также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.

# Text boxes

наклеить бирки на нагрузочные плиты

после сборки тренажера

После окончательной сборки изделия, произвести

смазку направляющих грузов. Далее смазывать как

указано на флаконе.

Схема для разметки отверстий под крепеж на стене

Scheme for marking the mounting holes on the wall

Строго придерживайтесь данных размеров,

выдерживайте горизонталь.

Отверстия в стене засверливайте аккуратно

на нужную глубину,

не допускайте разбития отверстий

при сверлении и увода сверла

в сторону от намеченной точки.

To the attention of the Buyer,

Follow these sizes strictly and keep the line horizontally.

Drill the holes with the necessary length in the wall

carefully and don't let

the drill draw away from

the marked point making the holes bigger.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

РЭ044426 (29.01.19)28.02.19

После окончательной сборки изделия, произвести

смазку направляющих грузов. Далее смазывать как

указано на флаконе.

Перед началом сборки необходимо выложить, пересчитать и сделать сортировку метизов, это резко облегчит сборку.

Нагрузочные плиты ставить только так,

как показано на рисунке

1 Правильной регулировкой натяжения троса является  положение,

при котором верхняя плита при не вставленном фиксаторе нагрузки

приподнята примерно на 5мм

2 Для выбора необходимой нагрузки надавите на верхнюю плиту

до касания с остальными плитами и установите фиксатор

Система тросов всегда должна быть отрегулирована.

Регулировка

натяжения

троса

max 2mm

max 2mm

пакет 3

пакет 4

пакет 5

пакет 6

*

перед надеванием на трубу подержите деталь 1 минуту в кипятке

Before putting a certain detail on the proper pipe, keep the   detail in boiling water for 1 minute

*