гп060042  Батут диам. 420 см с ограждением Leco-IT IT Street

gp060042 Trampoline diam. 420 cm with safety net Leco-IT Street

Особенности сборки

Собирать изделие можно в любом порядке, но натяжение пружин должно быть последней операцией.

# Text boxes

* перед установкой на трубы подержите детали в горячей воде (50-60оС)

*

Пакеты 4,5

Пакеты 1, 2, 3

L-1200mm

Сборку сетки начинайте со стороны молнии

(4 кольца на стороне)

короткий

край цеплять

за поз.716

длинный край цеплять за петлю полотна батута

Снизу сетку завязать как показано на рисунке

Снизу сетку цеплять только за угловые пружины

Hitch up the mesh bottom for corner springs only

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

060040.8

перед установкой стойки L-1200 установить поз.060040.8 вовнутрь детали 1621 как указано на рисунке.

Обратить внимание!!!

При установке  пружины длинный край

должен быть направлен вниз или

горизонтально

Пакет 6