Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Городской батут

гп06010

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Руководство по сборке и монтажу	6

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	9

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	9

- Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)	9

- Требования по безопасности	9

- Температурный режим эксплуатации	9

# Основные сведения и технические данные

Наименование: Городской батут гп06010

Выпуск в соответствии с: ТУ 28.99.32-001-27951769-2019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

2. Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

| гп060411-* | 1 |
| --- | --- |
| гп060415/гп060416 | 1 |
| гп060420 | 1 |

Материалы, закупаемые дополнительно

Бетон 			0,04 куб.м

Краска «3в1»  	200 мл.

# Спецификация

гп060420

# 3. Руководство по сборке и монтажу

Разметить поверхность площадки, подготовить ямы.

Выставить по уровню собранную конструкцию.

Залить бетоном (0,04 куб. м).

# 4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Ресурс Городского батута Леко до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год в течение срока службы - 5 лет.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для Городского батута составляет 1 год со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации Городского батута, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием Городского батута;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию Городского батута в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности Городского батута в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

# 5. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния Городского батута и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния Городского батута и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

# 6. Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в неделю. Не должно быть никаких внешних повреждений, все пружины должны быть на месте.

Функциональный осмотр. Раз в месяц. Снять, посмотреть, подтянуть саморезы, заменить растянувшиеся пружины.

При любых сомнениях в правильности работы Городского батута необходимо прекратить эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-903-30-67.

Техобслуживание не требуется.

# 7. Требования по безопасности

Требования по безопасности должны быть размещены на лайтбоксах или на других рекламных носителях, так, чтобы люди не могли подойти Городскому батуту, не увидев эти требования.

# 8. Температурный режим эксплуатации

Без ограничений.

Гарантия

1 год.

Срок эксплуатации

5 лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

# Text boxes

Натяжение полотна

Все ножки надо ориентировать болтом по касательной к окружности по часовой стрелке.

Ножки имеют наклон к центру батута, это нормально. На рисунках наклон не показан.

708  3

200

Батутное полотно и пружины являются расходными материалами.

Их можно купить на фабрике «Леко». Гарантия при эксплуатации в общественных местах на них не распространяется.

Пакет 3

Бетонирование

Пакет 2

Пакет 4

Пакет 1

Не затягивать до упора

(шайба должна вращаться)

Длинный крюк –

в петле полотна

Порядок установки полотна с пружинами:

1-2-3-4-5-6, а затем все остальные.

Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

Однако, в случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com. Также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.

Саморез вкручивать

в край кромки

Натянуть полотно:

060420.2

На следующий день

снять верхнюю часть

конструкции,

перевернуть.