Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Тренажер для пресса

гп06103

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Руководство по сборке и монтажу	8

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	10

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	10

- Регулярные техосмотры	10

- Требования по безопасности	10

- Температурный режим эксплуатаци	10

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Тренажер для пресса гп06103

Выпуск в соответствии с: ТУ 06103-12022019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

гп061050

Заготовки труб для деталей металлической конструкции

| деталь | 06103.1 |
| --- | --- |
| Размер по сечению, мм | 80 х 80 х 3 |
| Кол-во и длина нарезки, шт. х мм | 2 х 1690 |

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер. Технология показана здесь.

Арматура для фундамента и бетонирования стоек

| Арматура рифленая D10 | 06104.2 |
| --- | --- |
| Кол-во и длина нарезки, шт. х мм | 14 х 438 |

Бетон – 0,38 м куб.

Технология бетонирования показана здесь.

Краска «3 в 1»

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1».  Общий объем краски для данной конструкции – 260 мл.

Технология показана здесь.

Трудоемкость – 0,7 чел/дня

Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

# Спецификация комплектующих Леко

# 4. Руководство по сборке и монтажу

4.1. Изготовление двух деталей 06103.1

Просверлить в каждой стойке 3 сквозных отверстия

Технология показана здесь.

4.2. Сборка металлической конструкции и узловых элементов.

4.3. Бетонирование стоек              Технология показана здесь.

4.4. Покраска конструкции краской «3в1».

Технология показана здесь

4.5. Монтаж пластиковых деталей.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс тренажера для пресса до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для тренажера составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкции;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с тренажером, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкции в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности тренажера в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния тренажера и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния конструкции и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести протяжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

4.2.3

Пакет 4

| деталь | 06103.1 | 061050.8.4 |
| --- | --- | --- |
| Глубина защемления, мм | 350 | 200 |

4.2.4

4.2.2

4.2.1

х2

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

Пакет 1

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

4.5.1

260

х2

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область,

Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

4.5.2

4.5.3

х2

699

Пакет 3

Пакет 2

Размерная схема