Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Рукоход

гп06105

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Руководство по сборке и монтажу	8

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	10

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	10

- Регулярные техосмотры	10

- Требования по безопасности	10

- Температурный режим эксплуатаци	10

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Рукоход гп06105

Выпуск в соответствии с: ТУ 06105-12022019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

*- для различных цветов свои продолжения артикулов

Заготовки труб для деталей металлической конструкции

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер.

Технология показана здесь.

Краска «3 в 1»

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1».  Общий объем краски для данной конструкции – 700 мл.

Технология показана здесь.

Арматура, трубы, сетка-рабица для фундамента и бетонирования стоек

Бетон – 0,63 м куб.

Технология бетонирования показана здесь.

Трудоемкость – 2,3 чел/дня

Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

# Спецификация комплектующих Леко

# 4. Руководство по сборке и монтажу

4.1. Изготовление деталей 06105.1, 06105.2, 06105.3

Технология показана здесь.

4.2. Бетонирование стоек

| Высота стойки, м | 2,5 | 3,4 |
| --- | --- | --- |
| Глубина защемления, мм | 500 | 600 |

Технология показана здесь.

4.3. Монтаж цепи и направляющего троса.

4.4. Покраска конструкции краской «3в1».

Технология показана здесь

4.5. Монтаж колец.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс рукохода до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для рукохода составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкции;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с рукоходом, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкции в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности рукохода в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния рукохода и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния конструкции и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести проряжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-903-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

B

C

B

D

А

*

*

061051.1

Х16

Пакет 061051.2

*Для сборки п.6 и п.7 использовать т260103

(можно использовать любой фиксатор резьбовых соединений высокой прочности)

х4

гп061028

061051.4

061051.4

16 пакетов 061057

061051.2

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область,

Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

Пакет 333001

Пакет 061051.1

061051.2

Пакет 061051.3

061051.3

D

C

А

Размерная схема