Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

гп25401	Стойка для комплекса Тарзан с гнездом проходная

гп25403	Стойка для комплекса Тарзан с гнездом угловая (перекресток)

гп25402	Стойка для комплекса Тарзан с зацепами проходная

гп25404	Стойка для комплекса Тарзан с зацепами угловая (перекресток)

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	7

- Руководство по сборке и монтажу	15

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	20

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	20

- Регулярные техосмотры	20

- Требования по безопасности	20

- Приложение	21

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Стойки для комплекса Тарзан

(гп25401, гп25403, гп25402, гп25404)

Выпуск в соответствии с: ТУ 25401-27062019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Генеральная (закупочная) спецификация

гп25401	Стойка для комплекса Тарзан с гнездом проходная

гп25403	Стойка для комплекса Тарзан с гнездом угловая (перекресток)

гп25402	Стойка для комплекса Тарзан с зацепами проходная

гп25404	Стойка для комплекса Тарзан с зацепами угловая (перекресток)

Комплектующие Леко

|  | деталь | 25401 | 25403 | 25402 | 25404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| верхняя балка стойки комплекса тарзан | гп254021 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| рым-гайка с болтом для крепления к прямоугольной трубе с полкой 40 мм | гп251103 | 2 | 4 |  |  |
| рым-гайка с болтом для крепления к прямоугольной трубе с полкой 80 мм | гп251102 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| комплект для соединения труб 76/108 | гп333003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| набор крепежа для верхней части стойки | гп254020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| набор крепежей на 10 зацепов | гп430010 |  |  | 1 | 1 |
| зацеп "плавник" pro | гп430004-* |  |  | 6 | 6 |
| силовой контур, крепеж, услуга по сборке | гп252001 | 1 | 1 |  |  |
| оболочка | гп252003-* | 1 | 1 |  |  |
| сеть | гп252005-* | 1 | 1 |  |  |
| набор петель | гп252007-* | 1 | 1 |  |  |
| канатный элемент 50 см. | гп251032-* | 12 | 12 |  |  |
| узловой элемент двухсторонний, 10 шт. | гп251035-* | 2 | 2 |  |  |
| заглушки для узловых элементов | гп251038-* | 2 | 2 |  |  |
| набор метизов на 10 узловых элементов | гп251035-40 | 2 | 2 |  |  |
| рым-гайка с крепежом для узлового элемента | гп252051 | 8 | 8 |  |  |
| карабин 10 мм с муфтой | т252063 | 4 | 4 |  |  |
| соединитель цепи 8 мм | т252066 | 4 | 4 |  |  |

* - для различных цветов свои продолжения артикулов

Заготовки труб для деталей металлической конструкции стоек

|  | шт. |
| --- | --- |
| 25401.1 | труба 76х2,5, 2,15 м | 1 |
| 25401.2 | труба 108х3, 1,50м | 1 |

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер. Технология показана здесь.

Бетон и арматура для любой из стоек

| арматура для фундамента и бетонирования стоек (арматура рифленая d10), м | шт. |
| --- | --- |
| 25401.4 | 0,875 | 7 |
| 25401.5 | 1,55 | 1 |
| 25401.6 | 1,22 | 1 |

Глубина нулевого уровня  Н=0,7 м

Объем бетона  0,15 м3

Технология бетонирования составных стоек показана здесь.

Стойка полностью заливается бетоном с одновременной установкой верхней части конструкции мачты.

Краска «3 в 1»

Объем краски для любой стойки – 250 мл.

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1».

Технология показана здесь.

Трудоемкость чел/дни Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж. 25401 0,35 25403 0,40 25402 0,60 25404 0,65

# Спецификация комплектующих Леко

# 25401 Стойка с гнездом проходная

# 25403 Стойка с гнездом угловая (перекресток)

# 25402 Стойка с зацепами проходная

25404 Стойка с зацепами угловая (перекресток)

4. Руководство по сборке и монтажу

4.1. Изготовление деталей стоек  25401.1, 25401.2.

В соответствии с таблицей на стр. 5.

Подробно технология пиления труб в размер показана здесь.

4.2. Сборка верхней балки стойки

4.3. Бетонирование стоек

Технология бетонирования показана здесь

Для стоек 25401 и 25403 продевается гнездо.

Стойка полностью заливается бетоном с одновременной установкой верхней части балки.

После становления бетона гайки 9 следует затянуть с нормальным усилием (не перетягивать).

4.4. Покраска металлоконструкции стоек

Подробно о покраске конструкций

рассказано здесь.

4.5. Установка зацепов на стойки 25402, 25404.

Зацепы гп43004-* перед установкой на стойку необходимо доработать. Технология здесь.

4.6. Подвешивание гнезда на стойки 25401, 25403.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс стоек до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для конструкций составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукций не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкций;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ конструкций, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкций в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния конструкций и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести протяжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Внимание! Использование комплексов Тарзан из пластиковых канатных элементов допустимо только при температуре не ниже 0 град. С. При более низких температурах маршруты надо снять или другим образом ограничить возможность их использования.

# Text boxes

гп251035-40

х2

гп251102

х4

гп251103

х2

гп254020

гп251035-40

х2

гп251102

х4

гп251103

х4

гп254020

гп430010

гп251102

х4

гп254020

гп430010

гп251102

х4

гп254020

Для гп25401

Для гп25402

х2

Для гп25403

А

Б

Для гп25404

х2

А

Б

9

для 25403

для 25402

9

бетон

Заменить деталь 1170

из  набора для соединения труб гп333003 на декоративную деталь

гп333005-*.

гп333003

бетон

После обработки

До обработки

Зацепы устанавливаются приблизительно как на рисунке.

90 о

т252063

гп252051

т252066