Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Шаровой столб-скалодром

гп26004

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	5

- Руководство по сборке и монтажу	7

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	10

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	10

- Регулярные техосмотры	10

- Требования по безопасности	10

- Температурный режим эксплуатаци	10

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Шаровой столб-скалодром  гп26004

Выпуск в соответствии с: ТУ 26004-10042019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

| артикулы | гп260312-* | гп430004-*/ гп430013-*/ гп430014-* | гп431315 | гп061028 | гп061031 | гп431313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кол-во | 3 | 60 | 60 | 1 | 1 | 3 |

Труба для металлической конструкции

| деталь | Размер по сечению, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- |
| 26004.1 | 108х3 | 4600 |

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер.

Технология показана здесь.

Арматура для фундамента и бетонирования стойки

| Арматура рифленая D10 | 26004.2 | 26004.3 |
| --- | --- | --- |
| шт х кол-во | 6 х 875 | 3730 |
| Глубина нулевого уровня, мм | 700 |  |

Бетон – 0,17 м куб.

Технология бетонирования показана здесь.

Трудоемкость – 1 чел/день

Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

# Спецификация комплектующих Леко

# 4.Руководство по сборке и монтажу.

4.1. Бетонирование стойки

| Глубина защемления Н, мм | 700 |
| --- | --- |

  - Сборка конструкции

Соединить шары с проставками от прокручивания

# Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Ресурс стойки скалодрома до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5 лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для скалодрома составляет 1 год со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации скалодрома, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием скалодрома;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ со скалодромом, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию скалодрома в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности скалодрома в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

# 5. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния скалодрома и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния скалодрома и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

# 6. Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в неделю. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести полную разборку в соответствии с инструкцией по сборке, проверить все детали на износ и нормальное состояние, провести новую сборку.

При любых сомнениях в исправности скалодрома необходимо прекратить эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

# 7. Требования по безопасности

Требования по безопасности должны быть размещены на лайтбоксах или на других рекламных носителях.

# 8. Температурный режим эксплуатации

От минус 15 град. С. При более низких температурах эксплуатация должна быть прекращена с помощью сигнальной ленты.

# Text boxes

Размерная схема

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

РЭ044428 (13.11.17)24.09.18

При бетонировании оставить  5-6 см  от уровня поверхности.

Технология установки вертикальных несоставных стоек  показана  на сайте lecoshop.ru

гп431313

26004.1

Залить бетоном оставленные 5-6 см  в основании столба и  нанизать шары.

Все шары пронумерованы для облегчения сборки.

Проставки гп431313 также имеют нумерацию и указание по их позиционированию на шарах.

Перед отгрузкой все три шара собираются на столбе для проверки сборки.

Сверху зафиксировать собранный скалодром  хомутом гп061028, закрыть трубу колпаком. гп061031