Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

4-х опорная конструкция для качелей из труб 57

гп33311

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Руководство по сборке и монтажу	7

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	8

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	8

- Регулярные техосмотры	8

- Требования по безопасности	8

- Температурный режим эксплуатаци	8

# Основные сведения и технические данные

Наименование: 4-х опорная конструкция для качелей из труб 57 (гп33311)

Выпуск в соответствии с: ТУ 33311-12022019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

2. Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

Для всех размеров конструкции –

гп350101 (Комплект узловых элементов 4-х опорной конструкции из трубы 57)

| W, см | 225 | 250 | 275 |
| --- | --- | --- | --- |
| L до, см | 210 | 250 | 290 | 330 | 210 | 250 | 290 | 330 | 210 | 250 | 290 | 330 |
| A, см | 200 | 220 | 245 |
| B, см | L+93 | L+102 | L+110 |
| перекладина | диаметр трубы  х толщина стенки, мм |
|  | 57 х 2,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 | 57 х 2,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 | 57 х 2,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 |
|  | длина, см |
|  | L+36 |
| стойки | диаметр трубы  х толщина стенки, мм |
|  | 57 х 2,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 |
|  | количество и длина , шт. х см |
|  | 4 х 268 | 4х 301 | 4 х 334 |
| арматура рифленая (8 | 20 х 32 | 20 х 37 | 20 х 44 |
| бетон M300, м3 | 0,112 | 0,146 | 0,183 |
| краска, л | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,60 |
| трудоемкость, чел/дни | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Суммарная стоимостьть, тыс.руб. | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |

Стоимость указана как конечная (рассчитана по системе LCS для Московского региона).

Включена стоимость деталей, труб, краски, бетона, арматуры и работы по установке.

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер.

Технология показана здесь.

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1».

Технология показана здесь.

Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

3. Спецификация комплектующих Леко

Шаблоны разметки труб для изготовления деталей гп33311.1, гп33311.2

Шаблоны предоставляются в избыточном количестве (запасные).

# 4. Руководство по сборке и монтажу

Список необходимых инструментов:

- Сверло (3,0-5,0 мм, (13,0 мм

- Кернер

4.1. Изготовление детали перекладины 33311.1

Ш1                             сварочный шов                                                                                           Ш1

4.2. Изготовление деталей стоек 33311.2

Ш2                             сварочный шов

Подробно технология сверления труб по шаблонам

показана здесь.

4.3. Монтаж 4-х опорной конструкции

Установка деталей комплекта гп350101

Глубина защемления стоек в бетон зависит от высоты конструкции:

| W, м | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Н, м | 0,25 | 0,30 | 0,35 |

Подробно технология бетонирования несоставных стоек показана здесь.

Подробно технология установки 4-х опорной конструкции показана здесь.

4.4. Покраска

Подробно о покраске конструкций рассказано здесь.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57 до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для 4-х опрной конструкции для качелей из труб 57 составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с 4-х опорной конструкцией для качелей из труб 57, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57 в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57 в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57 и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния 4-х опорной конструкции для качелей из труб 57 и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести проряжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-903-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

Пакет 350101.2

Пакет 350101.1

максимальная высота - 275 см

максимальная ширина - 330 см

максимальная нагрузка - 250 кг

Ш1

Пакет 350101.3

Ш2

Х4

Х2

Размерная схема