Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

6-ти опорная конструкция для качелей из труб 76 / 57

гп33315

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Руководство по сборке и монтажу	8

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	10

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	10

- Регулярные техосмотры	10

- Требования по безопасности	10

- Температурный режим эксплуатаци	10

# Основные сведения и технические данные

Наименование: 6-ти опорная конструкция для качелей из труб 76 / 57 (гп33315)

Выпуск в соответствии с: ТУ 33315-12022019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

2. Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

Для всех размеров конструкции –

гп333114 (Комплект узловых элементов для 6-х опорной конструкции из труб 76 с перекладиной 57)

Заготовки труб для деталей металлической конструкции

| W, см | 225 | 250 | 275 |
| --- | --- | --- | --- |
| L до, см | 240 | 260 | 280 | 300 | 240 | 260 | 280 | 300 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| D, см | 2L+117 | 2L+123 | 2L+130 |
| перекладины, 6 шт. | диаметр трубы  х толщина стенки, мм |
|  | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 | 57 х 4,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 | 57 х 4,0 | 57 х 2,5 | 57 х 3,0 | 57 х 3,5 | 57 х 4,0 |
|  | длина, см |
|  | L+27 |
| стойки, 6 шт. | диаметр трубы  х толщина стенки, мм |
|  | 76*2,5 | 76*3,0 | 76*3,5 |
|  | длина, см |
|  | 248 | 278 | 308 |
| арматура рифленая (8 | количество и длина нарезки, шт. х см |
|  | 18 х 31 | 18 х 37 | 18 х 43 |
| арматура рифленая (8 | 12 х 22 | 12 х 27 | 12 х 31 |
| бетон M300, м3 | 0,18 | 0,23 | 0,28 |
| краска, л | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,01 |
| трудоемкость, чел./дни | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Суммарная стоимостьть, тыс.руб. | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,4 | 17,6 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,3 |

Стоимость указана как конечная (рассчитана по системе LCS для Московского региона).

Включена стоимость деталей, труб, краски, бетона, арматуры и работы по установке.

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер. Технология показана здесь.

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1». Технология показана здесь.

Бетон и арматура

Технология бетонирования показана здесь.

Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

# Спецификация комплектующих Леко

# 4. Руководство по сборке и монтажу

Список необходимых инструментов:

- Сверло (3,0-5,0 мм, (13,0 мм, (11,0 мм

- Кернер

4.1. Изготовление деталей перекладин 33315.1

4.3. Монтаж 6-ти опорной конструкции

Установка деталей комплекта гп333114

Глубина защемления стоек в бетон

зависит от высоты конструкции:

| W, м | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Н, мм | 250 | 300 | 350 |

Подробно технология бетонирования несоставных стоек

показана здесь.

Подробно технология установки 6-ти опорной конструкции

показана здесь.

4.4. Покраска

Подробно о покраске конструкций

рассказано здесь.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57 до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для 6-ти опрной конструкции для качелей из труб 76 / 108 составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с 6-ти опорной конструкцией для качелей из труб 76 / 57, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57 в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57 в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57 и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния 6-ти опорной конструкции для качелей из труб 76 / 57  и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести проряжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

4.2. Изготовление деталей стоек 33315.2

сварочный шов

Пакет 333114.3-4

- вставить трубу до упора

- разметить

- накернить отверстие

- просверлить

Пакет 333111.6

- вставить в трубу до упора две детали 1183,

- положить на ровную поверхность, чтобы детали приняли симметричное положение относительно трубы,

- разметить,

- накернить отверстие,

- просверлить

сварочный шов

Пакет 333114.1

Пакет 333114.2

Размерная схема