Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Шар-скалодром 2,5 м

гп33402

Содержание

- Основные сведения и технические данные	2

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	3

- Спецификация комплектующих Леко	4

- Подготовка зацепов (гп430001*,430002-*) 	5

- Руководство по сборке и монтажу	5

- Бетонирование	11

- Завершение сборки	13

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	14

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	14

- Регулярные техосмотры	14

- Требования по безопасности	14

- Температурный режим эксплуатаци	14

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Шар-скалодром 2,5 м  гп33402

Выпуск в соответствии с: ТУ 33402-15042019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

Генеральная (закупочная) спецификация

Комплектующие Леко

* - для различных цветов свои продолжения артикулов.

Арматура для фундамента и бетонирования стоек

Бетон – 1,15 м куб.

Трудоемкость – 3.8 чел/дня

Генеральная спецификация в части бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.

- Спецификация комплектующих Леко

4. Подготовка зацепов (гп430001-*,430002-*)

4.1 Рассверлить отверстие сверлом Ø9

4.2 Зенковать отверстие (под шляпку винта М8) сверлом Ø14

5. Руководство по сборке и монтажу

5.1. Собрать 15 шестигранных элементов.

`

5.2. Установить гп430001-0 на 15 шестиугольных элементов.

Отверстия под поз.2 сверлить Ø9 по месту сориентировав гп430001-* на ваше усмотрение.

5.3. Собрать 11 пятигранных элементов.

5.4. Установить гп430001-0 на 11 шестиугольных элементов.

Отверстие под поз.2 сверлить Ø9 по месту сориентировав гп430001-* на ваше усмотрение.

5.5. Собрать 5 четырехгранных элементов.

5.6 Далее сборка аналогична по схемам

5.5 После соединения элементов установить гп430002-*.

Отверстие под поз.2 сверлить Ø9по месту сориентировав гп430002 на ваше усмотрение.

# 6. Бетонирование

7. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для скалодрома составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при использовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкции;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ со скалодромом, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкции в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности скалодрома в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

9. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния скалодрома и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния конструкции и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

10. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, весь крепеж должен быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести протяжку крепежа.

При любых сомнениях в надежности конструкции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специальных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

х2

c

10 пакетов 334010

пока не устанавливать

х14

а

c

а

c

c

c

х1

закрепить 334009-01.2 через круглое

отверстие и установить заглушку.

4 пакета 334012

Разобрать поверхность покрытия,

чтобы получился квадрат 2,5х2,5 м.

334009-01.1

Размерная схема

334009

334009-01.2

а

Выкопать кольцевую яму с внешним диаметром 230см и внутренним 150см. Глубина 30см.

Центральный круг скрывается на 15см от уровня площадки. В 8 точках провести бурение диаметром 20см на глубину еще 30см.

Установить арматуру Ø10 длиной 60см  в каждую из 8-ми ям с заглублением на 15см от уровня площадки.

Сделать обвязку арматурой 8мм длиной 100см с помощью обвязочной проволоки на уровне 20 см от поверхности площадки.

Нулевой уровень залить на 15 см ниже уровня площадки, надо использовать вибратор для бетона.

На следующий день проводится бетонирование шара.

Фундамент залить до 3 см от уровня покрытия площадки. Далее, 8 человек должны взять шар и поставить его на нулевой уровень.

c

а

b

(а=b)<c

c

а

c

а

c

c

b

(а=b)<c

х6

а

а

х5

х5

х5

х4

х5

х5

х5

х1

х1

a > c

b < c

а

а

с

с

b

b

a

a

a

a

c

c

c

c

c

c

c

c

пока не устанавливать

вид сверху

вид сбоку

Один элемент не ставить для доступа внутрь шара.

Через треугольное отверстие для доступа внутрь шара заложить сварочную сетку 50х50х1,5 размером 110х110см

утопить ее в бетоне.

1-2см

Далее, добавить бетон внутрь шара. Надо чтобы он был выше 1-2см, чем уровень площадки, чтобы внутри шара не возникла лужа. Бетон внутри шара разровнять. На следующий день можно восстанавливать покрытие

и еще через 2 дня пользоваться скалодромом.