Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Туннельная горка Леко 5,1 м

гп33502

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация	4

- Руководство по сборке и монтажу	4

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	10

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	11

- Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)	11

- Требования по безопасности	11

- Температурный режим эксплуатаци	11

# Основные сведения и технические данные

Наименование: Туннельная горка Леко 5,1 м гп33502

Выпуск в соответствии с: ТУ 28.99.32-001-27951769-2019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

2.Размерная схема и генеральная (закупочная) спецификация

| Комплектующие Леко | Комплектующие Леко |
| --- | --- |
|  | Колонна из хабов 4-х уровневая гп33518 1 Спуск горки 1,5 м с креплением к хабу 1 Спуск горки 2,7 м с креплением к хабу 1 Спуск горки 3,9 м с креплением к хабу 1 Спуск горки 5,1 м с креплением к хабу 1 Подъем горки 2,7 м с креплением к хабу 1 Подъем горки 3,9 м с креплением к хабу 1 Подъем горки 5,1 м с креплением к хабу 1 Комплектующие Леко гп335101 6 гп335102 6 Материалы, закупаемые дополнительно: Кольцо колодезное 1 х 1 м с доставкой манипулятором 1 шт. Арматура рифленая 14 4х2050 мм Сетка рабица 50 х 50 х 1,8 10,3 м2 Бетон М300 - в фундамент - в кольцо - на холм 1,59 м3 0,20 м3 0,39 м3 1,00 м3 Песок Земляной грунт 1,0 м3 4,0 м3 Резиновая крошка на холм 103 кг Трудоемкость: 7 чел./дней |

# 3.Руководство по сборке и монтажу

1. Необходимая минимальная площадка имеет размер 13,0 х 11,85 м.

В соответствии со схемой выбрать ориентацию горки относительно площадки.

2. В центре площадки построить фундамент. По углам квадрата 70 х 70 см пробурить ямы диаметром 25 см глубиной 100 см. В каждую яму забить арматуру так, чтобы она возвышалась над поверхностью площадки на высоту 90 см. Залить ямы бетоном до уровня площадки.

3. На следующий день на фундамент установить бетонное кольцо (Кольцо ставит манипулятор, который его доставит).

Обеспечить точную вертикаль оси кольца!

4. Внизу кольцо заливается бетоном на 20 см.

5. На следующий день кольцо засыпать песком или грунтом до уровня 30 см от верха кольца.

6. Срезать электролобзиком внешнюю кромку у тех порталов хабов, на которые будут в дальнейшем установлекны иллюминаторы.

7. Для следующего этапа вызывается подъемный кран, который должен удовлетворять параметрам:

- вес груза – 300 кг,

- высота подъема  -  7 м,

- размер, по которому можно произвести зачаливание, - 1,5 м,

- расстояние, на которое может подъехать кран –

После приезда крана кольцо залить до верха бетоном, и сразу краном на кольцо установить колонну из хабов.

Для закрепления колонны в кольце насквозь просверлить отверстия (12 мм через трубы, выходящие из колонны (стенку кольца сверлить до бетона). Затем, пока бетон еще сырой, вставить четыре шпильки 12х400, которые фиксируются с двух сторон гайками. Комплект шпилек и гаек поставляется вместе с колонной из хабов.

Внимание! Зачаливание, подъем и установку колонны выполнять аккуратно, вести видеозапись работы крана, чтобы, в случае повреждения колонны их хабов, была понятна причина.

8. В соответствии с Инструкцией по установке спусков туннельных горок Леко установить стойки из труб 76

9. Далее собрать и установить туннельные спуски 1,5 м, 2,7 м, 3,9 м и 5,1 м.  на колонну из хабов в соответствии с Инструкцией по установке спусков туннельных горок Леко. Установить иллюминаторы.

10. Вокруг бетонного кольца до первого хаба насыпать холм из грунта, строительного мусора и песка. Диаметр основания – 3,4 м. Сверху на песок уложить сетку рабица и покрыть бетоном толщиной 10 см. После схватывания бетона холм покрыть резиновой крошкой слоем 10 мм. Технология описана на сайте lecoshop.ru/Технологии LCS/ геопластика.

11. Собрать и подвесить подъемы.

12. После установки всей конструкции необходимо установить информационные и предупреждающие лайтбоксы или стенды.

Предупреждающий лайтбокс:

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Срок службы - 5 лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для горки составляет 1 год со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации горки, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием горки;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с горкой, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию горки в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности горки в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

# 5. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния горки и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния горки и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

# 6. Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в неделю. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Функциональный осмотр. Раз в месяц.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести полную разборку в соответствии с инструкцией по сборке, проверить все детали на износ и нормальное состояние, провести новую сборку.

При любых сомнениях в правильности работы горки необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-903-30-67.

Техобслуживание не требуется.

# 7. Требования по безопасности

Требования по безопасности должны быть размещены на лайтбоксах или на других рекламных носителях, так, чтобы люди не могли подойти к горке, не увидев эти требования.

Предупреждающий лайтбокс:

Запрещается лазить по внешним поверхностям сетки и конструкции.

Синий уровень 0+.

Зеленый уровень 3+.

Желтый уровень 5+.

Оранжевый уровень 7+.

# 8. Температурный режим эксплуатации

От минус 15 град. С. При более низких температурах эксплуатация должна быть прекращена с помощью сигнальной ленты.

Гарантия

1 год.

Срок эксплуатации

5 лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

# Text boxes

гп335102

гп335101