Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

гп36060 Стойка для глобуса ODA-L 37-70 см

Содержание

- Основные сведения и технические данные	2

- Спецификация комплектующих Леко	3

- Генеральная (закупочная) спецификация	3

- Сборка оси	4

- Руководство по сборке и монтажу	4

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	6

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	6

- Регулярные техосмотры (из раздела ТУ)	6

- Требования по безопасности	6

- Температурный режим эксплуатации	6

# Основные сведения и технические данные

Наименование: Набор деталей для оси глобуса 60см для ODA-L

Выпуск в соответствии с:

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

# Спецификация комплектующих Леко

3. Генеральная закупочная спецификация

Комплектующие Леко

Материалы закупаемые дополнительно

Бетон – 0,011 м³

краска «3 в 1» – 70мл

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе  и

обрезаются в размер.

Технология показана здесь (lecoshop.ru / Технологии LCS / детали из стальных труб.)

4. Сборка оси

5. Руководство по сборке и монтажу

Подробно технология бетонирования несоставных и составных стоек показана

здесь (lecoshop.ru/ Технологии LCS /Установка вертикальных стоек и конструкций с наклонными стойками)

  - Забетонировать основание стойки

  - На следующий день, залить раствором стойку оставив сверху 300мм

4.3 На следующий день установить собранную ось в стойку, забетонировать.

4.4 Установить глобус

6. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс стойки до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики   Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукции не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкции;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкции в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности  в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

7. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния конструкции и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

8. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести проряжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.

# Text boxes

Сборка с использованием фиксатора резьбовых соединений 260101

*

покрасить

*

H=300мм

залить раствор

оставив 1см

до края

Установить поз.221 на клей «секунда»

обеспечив свободное вращение глобуса.

800

1см

300

Ø200

H

##### х1

##### 360520.1

Установить винт поз.1 на клей «секунда»

обеспечив свободное вращение глобуса.

Пакет 1

Пакет 2